מעקב כיול מרססים

סוג המרסס: ____________    דגם: ___________     שם המגדל:_____________   שם המבצע :_______________

| קטגוריות | נתונים | ניסיון 1 | ניסיון 2 | ניסיון 3 | הערות | חתימת מבצע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תאריך ביצוע |  |  |  |  |  |  |
| נפח המרסס (תכולת המיכל) |  |  |  |  |  |  |
| מס' פומיות |  |  |  |  |  |  |
| ספיקה של פומית לדקה |  |  |  |  |  |  |
| אורך מוט |  |  |  |  |  |  |
| לחץ (PSI, BAR אטמ') |  |  |  |  |  |  |
| סל"ד PTO |  |  |  |  |  |  |

הסבר לטבלת כיול מרססים – מומלץ לבצע 3 נסיונות כיול לשם השוואה.

- קבע את הנתונים אותם אתה רוצה להשיג – נפח תרסיס מים לדונם, כמות חומר פעיל לדונם, מהירות נסיעה ולחץ נדרשים.

- בריסוס ע"י מרסס גב מוטורי או רגיל לערוגה בחממה יש לקבוע את נפח הריסוס לדונם ולחשב את מספר הערוגות לדונם וסה"כ נפח שיש להוציא. (החומר הפעיל ממילא מחושב לפי דונם). דוגמא:  נפח מרסס הגב הוא 20 ליטר, אורך ערוגה הוא 150 מ' , רוחב ערוגה 195 ס'מ כלומר בדונם יש 150X1.95 = 292.5, דונם 1,000 מ"ר מכאן 1,000/292.5 = 3.41 ערוגות. מכאן שהעובד צריך ללכת בקצב כזה שאם הוא צריך לרסס בנפח 20 ליטר/דונם הוא יספיק במיכל של 20 ליטר 3.5 ערוגות.

מרסס מוטורי נגרר או מוט ריסוס:

- יש לקבוע לחץ קבוע – 1 אטמ' או בר = 14.5 PSI.

- אם יש טרקטור והפעלה ע"י PTO יש לקבוע סל"ד של הטרקטור ביחס לסיבובי הקרדן. דוגמא: 1,750 סל"ד של טרקטור שווים ל- 540 סל"ד PTO.

- יש למדוד לאחר קביעת סעיפים 1,2 את כמות התרסיס היוצאת מהפומית (דיזה) לדקה. יש להכפיל את הכמות לדקה של נפח תרסיס עם מספר הפומיות על מוט הריסוס = נפח תרסיס לדקה. מדוד את אורך מוט הריסוס.

- חלק את אורך מוט הריסוס ב – 1,000 מ' וקבל את מספר המטרים שיש לעבור כדי לכסות דונם.

- יש לקבוע מהירות נסיעה קבועה. מקובל  שבחממה נוסעים 3 קמ"ש ובשטח פתוח בין 7-10 קמ"ש.

- דוגמא: מוט ריסוס באורך 10 מטר, מהירות נסיעה 10 קמ"ש בשעה אחת הטרקטור מרסס 10X1,000 = 10 דונם.

- הכפל את מספר הפומיות על מוט הריסוס בנפח שמדדנו לדקה מפומית אחת וקבל את נפח הריסוס X60 = נפח ריסוס לשעה.

- הכפל את הנפח במספר בר לשעה שהטרקטור והמרסס עושים = נפח תרסיס לדונם.