הנחיות לשעת חירום

- במקרה של שריפה במחסן רעלים:

- יש להרחיק מהאזור עובדים ועוברי אורח.

- יש להתקשר מיד למכבי אש ולדווח על המקרה, תוך ציון העובדה כי מדובר במחסן רעלים.

- יש להימנע משאיפת אידי השריפה שכן הם מכילים חומרים מסוכנים לבריאות.

- במקרה של שאיפת אדים רעילים יש להתפנות מיידית למרפאה הקרובה לקבלת טיפול.

- כללים למקרה פגיעה כתוצאה ממגע עם חומרי הדברה:

פגיעה בריאותית כתוצאה ממגע עם חומרי הדברה עלולה להתרחש ע"י שאיפת אידי חומר רעיל או ע"י מגע פיזי של העובד עם החומר. במקרה של מגע פיזי יש לשטוף את הידיים היטב במים וסבון ולהימנע ממגע עם העיניים. במידה והפגיעה היא בעיניים יש לשטוף מיידית במים נקיים (לא במים מושבים) ולהתפנות למרפאה הקרובה.

- אמצעים למניעה:

בעת השימוש בחומרי הדברה יש לנקוט בכל האמצעים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה לרבות:

- שימוש בציוד מיגון (כפפות, מסיכה, חליפת מיגון וכיו"ב).

- הקפדה על כללי זהירות ובטיחות.

- קריאת ההוראות הרשומות על גבי תווית החומר.

- הנחיות למקרי פציעה אחרים:

באחריות המגדל להצטייד בערכת עזרה ראשונה המכילה את הפריטים הבאים:

- פלסטרים (אגד מדבק)

- תחבושות

- חומרי חיטוי (יוד, פולידין, אלכוהול וכיו"ב)

- חסם עורקים.

- הנחיות למקרה שפך של חומרי הדברה

ספוג עם חומר סופג כגון חול או בד את החומר שנשפך ואחסן את החומר הספוג בכלי סגור עד לסילוקו לאתר יעודי לסילוק חומרים מסוכנים כגון רמת חובב.

#### אם נשפך על הקרקע, האזור הפגוע יש להסיר עד לעומק של 1-2 סנטימטר ולהניח בכלי קיבול מתאים לסילוק. יש למנוע מחומר מלהיכנס למערכת ביוב ציבורית או כל נתיבי מים. יש לדווח למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה: 08-9253321; 6911*; 1-222-6911 ולרשויות מדינה ו / או מקומית.

עובד שנפצע כתוצאה מנפילה, חבטה או כל גורם אחר יקבל טיפול עזרה ראשונה בשטח (כמידת האפשר) ויפונה בהקדם למרפאה.

במידה והפצוע סובל מדימום חמור בגפיים אשר לא ניתן לעצור באמצעות פלסטר או תחבושת יש לבצע חסימת עורקים מעל מקום הפציעה.

במידה והעובד מדווח על פגיעת גב, עמוד שדרה יש להימנע מלהזיזו ולהזעיק רופא למקום במהירות המרבית.

במידה ומדובר בקטיעת איבר כלשהו (אצבע, יד, רגל וכיו"ב) יש לאתר את האיבר הקטוע ולהביאו בהקדם על מנת שיהיה ניתן לאחות את האיבר הקטוע.